## Slide 1: 新竹實習心得報告
報告者 : 謝凱閔
指導教授: 邱奎霖 教授

## Slide 2: Outline
儀器介紹
測量樣品
稀釋製冷機
向量網絡分析儀
打線機
樣品
共振器
約瑟夫森結→SQUID對稱&非對稱
傳輸線原理→共平面波導
樣品-測量
測量結果

## Slide 3
工作原理與家裡的冰箱並無太大差別，機制為
蒸發製冷，不同的是製冷劑不同、功率不同。
通過稀釋He3/He4 混合溶液中He3 的濃度，從而降低周圍環境溫度的機器。
常說「裝/關冰箱」。
稀釋製冷機

## Slide 4
稀釋製冷機

## Slide 5
VNA用於廣泛的射頻測量和高頻應用。
高頻電路中，S參數將元件描述成一個黑盒子，並被用來模擬電子元件在不同頻率下的行為。
向量網絡分析儀(Vector Network Analyzer)
Notes: 常用S21參數的測量做qubit的功率相依實驗，藉由觀察S21參數是否隨輸入到讀取線的功率而有所改變，來確定是否有qubit的存在

## Slide 6
操作「打線接合」，利用金屬線材將晶片(chip)及導線架(lead frame)連接起來的技術，使微小的晶片得以與外面的電路做連接。
常說「Bond線」。
打線機

## Slide 7
樣品
Z-control : 通DC產生靜磁場，穿過SQUID區域調制qubit頻率。
XY-control : 通AC用來施加qubit drive pulse，實現操作。(孔偉成1.2節)
Notes: 量子訊息處理過程倚賴通用量子邏輯門操作，如同數位線路跟傳統邏輯閘的關係
Bloch球
任意1-q gate(1比特邏輯門)都可視為bloch球中一點到另一點的過程，並且都可分解為某些基本旋轉操作的組合

## Slide 8
樣品
樣品上面的光阻劑用IPA溶掉，藉由浸泡一分鐘IPA後拿起換另一罐IPA浸泡，再用適當強度的氮氣槍吹乾，避免破壞表面的二維材料，也避免污漬殘留(左)
樣品保存方式(中、右)

## Slide 9
樣品-測量
樣品應完全冷卻後測量；溫度表(右上)
Cavity測量(左)存在(清大測得)
Qubit測量(右)不存在(清大測得)

## Slide 10
樣品-測量
Cavity與Qubit皆存在的測量圖
(老師之前資料)

## Slide 11
樣品-測量

## Slide 12
測量結果
Cavity存在；Qubit沒測量到
可能原因: (1)由於樣品與載具的不合，導致Bond線牽到port端太遠
(2)衰退率太大。清大衰退率-80dB；論文上衰退率-46dB

## Slide 13
共振器是一種儲存能量的裝置，存在能量型態A和能量型態B，並以共振頻率彼此轉換能量。
, 某瞬間 L , C 擁有的能量
解EL : 將 代入後積分,配合解出 (對比)
解EC : 將 代入後積分,配合解出 (對比,m類比C)
- ，配合 解出
共振器
補充:

## Slide 14
(解一維諧振子的波動方程)
一次量子化 : 將磁通與電荷替代為算符會有對易關係(commutation relation)
→
引入階梯算符(ladder operator)
→；其中，為系統的特徵阻抗
→
→
共振器
Notes: 下降/提升算子---階梯化地、量子地、能量一份一份地，在能量的階梯上（數學上的有序集），在固定的階梯上移動，並且和外界交換能量。
對應於能量階梯的是特徵值

## Slide 15
使用態上，會有特徵值n ，如
→ = n ；H =
當為基態時 ，n = 0，零點能量為 能級間距相同。
共振器

## Slide 16
約瑟夫森結(Jodrphson Junction)
:約瑟芬耦合能
庫倫靜電能
n: cooper pair 數量算符
表示磁通量子
利用
平行板狀結構
非線性諧振子的成因
其中 = = ；n=
利用泰勒展開取降階近似 :
: 臨界電流
Notes: 約瑟芬耦合能和接面電阻大小有關，它代表的是超導庫柏電子對是否容易通過接面。但可以藉由外加磁場來調控
庫倫靜電能則主要來自電容的影響，代表著電荷的穿隧是否容易受到靜電累積而阻斷。受到幾何結構所限制

## Slide 17
約瑟夫森結-SQUID對稱型
….(1)
….(2)
將(1)帶入(2) , 配合=
+
如果SQUID對稱 : =
可將SQUID視為一個可靠外部調控臨界電流的約瑟夫森結

## Slide 18
傳輸線原理
R
Lumped model
Notes: 共振腔是指特定波長的波在長度固定的腔體內共振。因為腔體的兩端是共振的節點，所以波共振時，腔體長度必須為半波長的整數倍

## Slide 19
傳輸線原理
電流
Distributed model
電流、壓會隨電磁波改變
R
電磁波
Notes: 共振腔是指特定波長的波在長度固定的腔體內共振。因為腔體的兩端是共振的節點，所以波共振時，腔體長度必須為半波長的整數倍

## Slide 20
電壓和電流的大小會隨線路長度而有顯著的改變。
若要將TEM模態的電磁波存在結構中，我們需要兩個導體，一個為訊號傳輸用，另一個用來當地。
傳輸線原理
為了使用電性分析，將z趨近無限小段
( 其中C、G、L、R為單位長度的值)
利用柯西赫夫電壓電流定律，且訊號為諧和波(Harmonic wave)，可得到:
+
+
=

## Slide 21
傳輸線原理
訊號為:
+
+
=
特徵阻抗= = = , 若傳輸線無損號R=G=0, =
現有一負載阻抗 =
反射係數為= =
若負載阻抗=特徵阻抗，沒有反射
若負載阻抗=0(短路)或無限大(開路)，為全反射

## Slide 22
傳輸線原理
若要研究負載穿透與反射，我們會使用色散矩陣(scattering matrix) : 「S」

## Slide 23
傳輸線原理-共平面波導

## Slide 24
參考資料
【1】超導約瑟芬接合在微波光學的應用,郭華丞,201701
【2】電路型量子電動力學中超導量子位元與光子的同調交互作用,陳則言,201607
【3】Krantz, P. et al. “A Quantum Engineer’s Guide to Superconducting Qubits.” Applied
Physics Reviews 6.2 (2019): 021318. Crossref. Web.
【4】Introduction to Experimental Quantum Measurement with Superconducting Qubits,
Mahdi Naghiloo, Murch LabWashington University in St. Louis, April 2019
【5】Microwave engineering 4 edition,David M.Pozar(第2、3章)
【6】超導量子計算簡介（一）: https://zhuanlan.zhihu.com/p/41347239
【7】量子計算入門（一）-Transmon qubit : https://zhuanlan.zhihu.com/p/188875819
【8】交大開放式課程-電磁學(二):
https://ocw.nctu.edu.tw/course_detail.php?bgid=8&gid=0&nid=491